天津港集装箱码头有限公司四台岸桥转让

天津港集装箱码头有限公司现有四台集装箱岸桥坐落在天津港集装箱码头有限公司三港池，能够正常运行。为适应船舶装卸要求拟近期转让（主要参数见附表）。有意购买者请与我公司联系。

联系单位：天津港集装箱码头有限公司

地    址：天津市滨海新区新港二号路3990号

邮    编：300456

联系人  ：范其新

联系电话：13920826151

022 25700798

传    真：022 25700943

日本日立岸边集装箱起重机

| 车号：511－1、3、6 | 机型：S&H40 | 设计能力：30箱/小时 |
| --- | --- | --- |
| 生产厂家：日本日立公司/上海港机厂 | 交机时间：1986.12 | 数量 | 3台 |
| 机 械 参 数 | 1 | 额定起重负荷：30.5吨 | 12 | 起升 速度 | 满载：50米/分 | 电 气 参 数 | 1 | 电气制造厂：日本日立电气公司 |
|  |  |  |  |  | 空载：120米/分 |  | 2 | 驱动方式：电动发电机组华特利奥那 |
|  |  |  | 13 | 小车速度：150米/分 |  |  |  |
|  | 2 | 吊勾下起重负荷：38吨 | 14 | 大车速度：45米/分 |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 俯仰速度：10分钟/循环 |  | 3 | 电控系统：模拟励磁控制＋安川PLC(2007年改造) |
|  | 3 | 起升高度： 轨上：25米；轨下：12米 | 16 | 起升钢丝绳规格： Ф28/6×Fi29 ； 390米×2根 |  | 4 | 供电电压：6KV |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 高压电动机功率：610Kw |
|  | 4 | 前伸距：35米 | 17 | 工作状态轮压：< 32吨 |  | 6 | 辅助高压变压器功率：150KVA |
|  | 5 | 后伸距：8.5米 |  |  |  | 7 | 起升/大车发电机功率：470Kw |
|  | 6 | 轨距：16米 |  |  |  | 8 | 俯仰/小车发电机功率：88Kw |
|  | 7 | 小车总行程：59.5米 | 18 | 非工作状态轮压：< 39吨 |  | 9 | 起升电动机功率：420Kw |
|  | 8 | 门框内宽：15.88米 |  |  |  | 10 | 大车电动机功率：8×15Kw |
|  | 9 | 大车宽度：27.7米 | 19 | 自重：680吨 |  | 11 | 小车电动机功率：2×37Kw |
|  | 10 | 外形尺寸：长×宽×高（米） 27.7×84.5×54.8（79.7） |  |  |  | 12 | 俯仰电动机功率：60Kw |
|  |  |  | 20 | 大车轮数：32个 |  | 13 | 装机总功率：760KVA |
|  | 11 | 防摇方式：分离小车 | 21 | 顺轨道迎风面积：780米2 |  | 14 | 整机最大起动电流：400A/10秒 |

日立S&H40照片：

岸边集装箱起重机

| 车号：511－2 | 机型：ZQ40-00 | 设计能力：30-35箱/小时 |
| --- | --- | --- |
| 生产厂家：上海港机厂 | 交机时间：1979.12 | 数量 | 1台 |
| 机 械 参 数 | 1 | 额定起重负荷：40.5吨 | 12 | 起升 速度 | 满载：50米/分 | 电 气 参 数 | 1 | 电气制造厂：安川（2009年改造） |
|  |  |  |  |  | 空载：120米/分 |  | 2 | 驱动方式：可控硅全直流调速系统 |
|  |  |  | 13 | 小车速度：180米/分 |  |  |  |
|  | 2 | 吊勾下起重负荷：46吨 | 14 | 大车速度：45米/分 |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 俯仰速度：10分钟/循环 |  | 3 | 电控系统：安川PLC＋继电器接触器控制 |
|  | 3 | 起升高度： 轨上：25米；轨下：12米 | 16 | 起升钢丝绳规格： Ф28/6×Fi29 ； 390米×2根 |  | 4 | 供电电压：6KV |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 主变压器功率：1000KVA |
|  | 4 | 前伸距：35米 | 17 | 工作状态轮压：< 37吨 |  | 6 | 辅助高压变压器功率：160KVA |
|  | 5 | 后伸距：8.5米 |  |  |  | 7 | 起升电动机功率：230*2Kw |
|  | 6 | 轨距：16米 |  |  |  | 8 | 大车电动机功率：22.4×8Kw |
|  | 7 | 小车总行程：59.5米 | 18 | 非工作状态轮压：< 40吨 |  | 9 | 小车电动机功率：112Kw |
|  | 8 | 门框内宽：15米 |  |  |  | 10 | 俯仰电动机功率：90Kw |
|  | 9 | 大车宽度：25.84米 | 19 | 自重：680吨 |  | 11 | 装机总功率：1160KVA |
|  | 10 | 外形尺寸：长×宽×高（米） 25.84×77×51 |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  | 20 | 大车轮数：32个 |  |  |  |
|  | 11 |  | 21 | 顺轨道迎风面积：780米2 |  |  |  |

ZQ40-00照片：